## Slide 1: 软工第6次上机
软件测试

## Slide 2: 软件测试
为了发现程序中的错误而执行程序的过程
贯穿软件生命周期
目的为：尽早发现软件缺陷，并确保其得以修复。
再全面的测试也不能完全消除软件缺陷，希望完全依托测试确保软件质量是不现实的
Notes: 从软件工程的角度来看，软件的生命周期一般分为4个活动周期：软件分析时期，软件设计时期，编码和测试时期，软件运行与维护时期。在编码的同时，也进行着单元测试。

## Slide 3: 软件测试的原则
完全测试是不可能的。测试并不能找出所有错误。
测试中存在风险。
软件测试只能表示缺陷的存在，而不能证明软件产品已经没有缺陷。
软件产品中潜在的错误数与已发现的错误数成正比。
让不同的测试人员参与到测试工作中。
让开发小组和测试小组分立。
尽早并不断进行测试。
在设计测试用例时，应该包括输入数据和预期的输出结果两部分。
集中测试容易出错或错误较多的模块。
长期保留所有的测试用例。

## Slide 4: 测试驱动开发
所谓测试驱动开发，是指先编写接口，紧接着编写测试。编写完测试后，我们才开始真正编写实现代码。在编写实现代码的过程中，一边写，一边测，什么时候测试全部通过了，那就表示编写的实现完成了
当然，这是一种理想情况。大部分情况是我们已经编写了实现代码，需要对已有的代码进行测试

## Slide 5: 软件测试的分类
时间阶段
是否运行程序
是否查看源码
质量因素
单元测试
集成测试
系统测试
验收测试
静态测试
动态测试
白盒测试
黑盒测试
功能测试
可靠性测试
可用性测试
性能测试
安全性测试

## Slide 6: 黑盒测试
将被测试的软件系统看成一个黑盒子，不关心盒子的内部结构和内部特性，只关心软件产品的输入数据和输出结果。
方法：
  等价类划分法
  边界值分析法
  错误推测法
  因果图法
软件
输入
输出

## Slide 7: 等价类划分法
将程序的输入域划分为若干子集，然后从每个子集中选取少数具有代表性的数据用作测试用例。一个子集称为一个等价类，同一个等价类中的输入数据对于揭露程序中的错误都是等效的。
等价类分为有效等价类和无效等价类：
  有效等价类：对程序的规格说明是有意义的、合理的输入数据所构成的集合。
  无效等价类：对程序的规格说明是无意义的、不合理的输入数据所构成的集合。

## Slide 8: 等价类划分法
划分等价类时遵循的原则：
1. 如果输入条件规定了取值范围或个数，则可确定一个有效等价类和两个无效等价类。
例：要求输入值x在0到100之间，则有：有效等价类0<=x<=100，无效等价类x<0和x>100。
2. 如果输入条件规定了输入值的集合或是规定了“必须如何”的条件，则可以确定一个有效等价类和一个无效等价类。
例：要求输入值是整数，则有：有效等价类整数数据，无效等价类其他类型数据
Notes: 如果输入值x在0到100之间，那么有效等价类是0<=x<=100，无效等价类是x<0和x>100。
如果输入值是日期类型，那么有效等价类是日期类型的数据，无效等价类是非日期类型的数据。
如果要求密码非空，则有效等价类为非空密码，无效等价类为空密码。
如果级别的值是初级、中级、高级，则有效等价类应该有三个，分别为初级、中级、高级，无效等价类有一个，为其他任何级别。

## Slide 9: 等价类划分法
3. 如果输入条件是布尔表达式，则可以分为一个有效等价类和一个无效等价类。
例：要求密码非空，则有：效等价类非空密码，无效等价类空密码。
4. 如果输入条件是一组值，且程序对不同的值有不同的处理方式，则每个允许的输入值对应一个有效等价类，所有不允许的输入值的集合为一个无效等价类。
例：要求输入 初级、中级、高级中的一个，则有：有效等价类初级、中级、高级，无效等价类其他所有输入。
5. 如果规定了输入数据必须遵循的规则，则可划分出一个有效等价类（符合规则）和若干个无效等价类（从不同的角度违反规则）
一个输入可以有多条约束；例：日期
Notes: 如果输入值x在0到100之间，那么有效等价类是0<=x<=100，无效等价类是x<0和x>100。
如果输入值是日期类型，那么有效等价类是日期类型的数据，无效等价类是非日期类型的数据。
如果要求密码非空，则有效等价类为非空密码，无效等价类为空密码。
如果级别的值是初级、中级、高级，则有效等价类应该有三个，分别为初级、中级、高级，无效等价类有一个，为其他任何级别。

## Slide 10: 设计测试用例的步骤
1. 对每个输入和外部条件进行等价划分，画出等价类表，并为每个等价类进行编号。
2. 设计若干个测试用例覆盖所有的有效等价类，每个测试用例应覆盖尽可能多的有效等价类。
3. 为每一个无效等价类设计一个测试用例。

## Slide 11: 示例
测试一个函数dateValidation(int year, int month, int day)，功能是验证输入日期是否合法
输入三个变量（年、月、日），函数返回布尔值，判断该日期是否合法：，，。

## Slide 12: 等价类划分表
输入及外部条件 | 有效等价类 | 等价类编号 | 无效等价类 | 等价类编号
输入的类型 | 数字字符 | 1 | 非数字字符 | 8
year | 2000<=year<=2019 | 2 | year<2000 | 9
 |  |  | year>2019 | 10
month | 1<=month<=12 | 3 | month<1 | 11
 |  |  | month>12 | 12
非闰年的2月 | 1<=day<=28 | 4 | day<1 | 13
 |  |  | day>28 | 14
闰年的2月 | 1<=day<=29 | 5 | day<1 | 15
 |  |  | day>29 | 16
month ϵ {1,3,5,7,8,10,12} | 1<=day<=31 | 6 | day<1 | 17
 |  |  | day>31 | 18
month ϵ {4,6,9,11} | 1<=day<=30 | 7 | day<1 | 19
 |  |  | day>30 | 20

## Slide 13: 测试用例
有效等价类
序号 | 输入数据 |  |  | 预期输出 | 覆盖范围（等价类编号）
 | year | month | day |  | 
1 | 2008 | 1 | 9 | True | 1, 2, 3, 6
2 | 2008 | 2 | 29 | True | 1, 2, 3, 5
3 | 2008 | 4 | 30 | True | 1, 2, 3, 7
4 | 2018 | 2 | 28 | True | 1, 2, 3, 4
所有的有效等价类被覆盖

## Slide 14: 测试用例
无效等价类
序号 | 输入数据 |  |  | 预期输出 | 覆盖范围（等价类编号）
 | year | month | day |  | 
1 | x | 2 | 29 | False | 8
2 | 1234 | 3 | 2 | False | 9
3 | 2222 | 3 | 2 | False | 10
4 | 2018 | 0 | 3 | False | 11
5 | 2018 | 13 | 1 | False | 12
6 | 2018 | 2 | 0 | False | 13
7 | 2018 | 2 | 29 | False | 14
8 | 2004 | 2 | 0 | False | 15
9 | 2004 | 2 | 30 | False | 16

## Slide 15: 测试用例
无效等价类（续）
序号 | 输入数据 |  |  | 预期输出 | 覆盖范围（等价类编号）
 | year | month | day |  | 
10 | 2018 | 3 | 0 | False | 17
11 | 2018 | 3 | 32 | False | 18
12 | 2018 | 4 | 0 | False | 19
13 | 2018 | 4 | 31 | False | 20
为每一个无效等价类设计一个测试用例

## Slide 16: 白盒测试
关注软件产品的内部细节和逻辑结构。
方法：
  逻辑覆盖测试方法
  基本路径测试方法
实现细节
输入
输出

## Slide 17: 逻辑覆盖法
根据覆盖的目标不同，可分为语句覆盖、分支覆盖、条件覆盖、分支-条件覆盖、条件组合覆盖、路径覆盖。
1.语句覆盖每条语句至少执行一次。
2.判定覆盖每个判定的每个分支至少执行一次。
3.条件覆盖每个判定的每个条件应取到各种可能的值。
4.判定/条件覆盖同时满足判定覆盖条件覆盖。
5.条件组合覆盖每个判定中各条件的每一种组合至少出现一次。
6.路径覆盖使程序中每一条可能的路径至少执行一次。

## Slide 18: 分支覆盖
基本思想：设计若干个测试用例，运行被测程序，使程序中的每个分支至少被执行一次。
以考察程序if-else结构为基础。
对循环结构，考察循环条件能够满足和不可能满足两种情况。

## Slide 19: 示例
判断是否为闰年的函数isLeapYear(int year)。
闰年的条件是：
  能被4整除，但不能被100整除；
  能被100整除，又能被400整除。

## Slide 20: 示例
开始
输入year
能否被4整除
输出false
能否被100整除
能否被400整除
输出true
结束
是(4)
否(7)
是(5)
是(8)
否(6)
否(3)
(1)
(2)
(9)
(10)
流程图及分支标注

## Slide 21: 示例
输入 | 执行路径
2000 | 1, 2, 4, 5, 8, 10
2004 | 1, 2, 4, 7, 10
2006 | 1, 2, 3, 9
1900 | 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10
分支覆盖表及用例列表

## Slide 22: 单元测试
单元测试（Unit Testing）又称为模块测试, 是针对程序模块（软件设计的最小单位）来进行正确性检验的测试工作。
程序单元是应用的最小可测试部件。在过程化编程中，一个单元就是单个程序、函数、过程等；对于面向对象编程，最小单元就是方法，包括基类（超类）、抽象类、或者派生类（子类）中的方法
对软件基本组成单元进行的测试——基本单元不局限于一个具体的函数或类方法，也可以是一个类

## Slide 23: 单元测试
单元测试的目标是隔离程序部件并证明这些单个部件是正确的。一个单元测试提供了代码片断需要满足的严密的书面规约。
单元测试通常需要自动化，并且执行速度通常需要很快以确保能够常态化运行。（如果一个测试要很久，就会有人懒得执行它）

## Slide 24: 单元测试的规范
一是单元测试代码本身必须非常简单，能一下看明白，绝不能再为测试代码编写测试；
二是每个单元测试应当互相独立，不依赖运行的顺序；
三是测试时不但要覆盖常用测试用例，还要特别注意测试边界条件，例如输入为 0 ， null ，空字符串 "" 等情况。